昆明市生态环境局文件

昆生环复〔2021〕33号

昆明市生态环境局关于《5000吨/年工业赤磷及3000吨/年工业赤磷阻燃剂、10000吨/年塑料阻燃材料项目环境影响报告书》的批复

云南浩鼎新材料有限公司：

你公司报送的委托云麓环境（昆明）有限公司编制的《5000吨/年工业赤磷及3000吨/年工业赤磷阻燃剂、10000吨/年塑料阻燃材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于昆明市晋宁工业园区二街基地，占地面积23343.6m2，年产工业赤磷5000吨、赤磷阻燃剂3000吨、塑料阻燃材料10000吨（赤磷塑料阻燃母粒3000吨、溴系塑料阻燃母粒7000吨）。项目主要建设赤磷及赤磷阻燃剂车间1栋（设工业赤磷生产线1条、赤磷阻燃剂生产线1条）、塑料阻燃材料间1栋（设赤磷塑料阻燃母粒生产线1条、溴系塑料阻燃母粒生产线2条）、综合办公楼1栋、维修车间1栋、仓库3栋，配套建设公辅工程及环保工程。项目总投资8472万元，其中环保投资435万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《5000吨/年工业赤磷及3000吨/年工业赤磷阻燃剂、10000吨/年塑料阻燃材料项目环境影响报告书的技术评估意见》（昆环评估意见〔2021〕56号），在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）项目应建设完善的“雨污分流、清污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》。

项目运营期生产废水应“分类收集、分质处理”，不得外排。工业赤磷生产线转化锅冷却废水、打锅冷却水、塑料阻燃材料生产线拉丝工段间接冷却废水循环使用；二级水喷淋装置洗涤废水循环使用，当磷酸浓度达40%-50%左右时作为磷酸外售；工业赤磷生产线水洗抽滤废水、赤磷产品干燥工段水喷射装置废水、赤磷阻燃剂生产线水洗抽滤废水、赤磷阻燃剂产品干燥工段水喷射装置废水、全厂车间地坪冲洗废水、初期雨水经收集处理后优先回用于生产，剩余部分经管道送至云南浩坤磷化工有限公司污水处理站处理。

生活污水经处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准后，经市政管网排入园区二街基地生活污水处理厂处理。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水应采取沉淀等处理措施后回用，禁止施工废水排入周围地表水体。

（二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。项目工业赤磷、赤磷阻燃剂生产工艺废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》限值要求，排气筒高度不得低于15米。塑料阻燃材料生产工艺废气排放应达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》限值要求，排气筒高度不得低于15米。

厂界无组织废气排放应达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求，厂区内无组织废气应达GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》限值要求。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）无组织排放监控限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3，减少对环境敏感点的扬尘污染。

（三）产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，厂界噪声应达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

施工过程中应严格控制各类施工机械产生的噪声，合理安排施工时间，防止噪声扰民。施工场界噪声应符合（GB12523－2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

（四）加强固体废弃物综合利用和规范处置，防止发生二次污染。废弃危化品包装材料、废机油、废机油桶等危险废物分类收集，分区暂存于危废暂存间委托有资质单位清运处置。循环冷却槽沉渣、布袋除尘器收集粉尘、生产废水沉淀池沉渣回用于生产。隔油池废油及餐厨废物委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门及时清运处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防渗措施，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。

（六）项目生产车间外延50米设置卫生防护距离，你公司应书面告知晋宁区政府及相关部门，卫生防护距离内不应规划建设居民区、学校及医院等环境敏感建筑。

（七）按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法向我局申请办理排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

（八）项目建成后污染物总量控制指标：颗粒物0.065吨/年，甲醛0.003吨/年，非甲烷总烃0.321吨/年。

（九）严格执行《报告书》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报市生态环境局晋宁分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（十）认真组织实施《报告书》提出的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、土壤、地下水等监测点进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时，按照环境信息公开有关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息，自觉接受社会监督。

（十一）落实《报告书》提出的环境管理制度，落实项目节能降耗、减碳降污措施，不断提升和优化生产工艺，不断推进项目建设与生态环境保护相协调。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请昆明市生态环境局晋宁分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境执法监督局加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2021年10月27日

抄送：省生态环境厅。昆明市生态环境局晋宁分局，市局水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处，政策法规处，市生态环境执法监督局，市危险废物监督管理所，市环境工程评估中心。云麓环境（昆明）有限公司。

昆明市生态环境局             　      2021年10月27日印发