昆明市生态环境局文件

昆生环复〔2021〕32号

昆明市生态环境局关于《3万吨/年电子级（LCD）磷酸生产装置技改项目环境影响

报告书》的批复

云南晋宁黄磷有限公司：

你公司报送的委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《3万吨/年电子级（LCD）磷酸生产装置技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于昆明市晋宁工业园区二街工业基地你公司厂区内，以黄磷为原料，采用热法磷酸工艺，生产食品磷酸和聚磷酸，年产115%低砷聚磷酸2000吨、115%普通聚磷酸8000吨、85%食品磷酸10000吨，副产品0.8Mpa蒸汽5.7t/h。技改项目占地面积9921m2，对现有电子磷酸生产装置进行改造，利用厂区现有装置设施，对罐区、水化塔进行替换改造、更新过滤机，新增部分环保设施，其余主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程均依托现有。项目总投资3352.51万元，其中环保投资139.5万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《3万吨/年电子级（LCD）磷酸生产装置技改项目环境影响报告书》（昆环评估意见〔2021〕49号），在全面落实环境影响报书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》。运营期压磷废水、水化吸收尾气洗涤废水、脱砷废气碱洗废水、设备冷却外排水、软水制备浓水、离子树脂再生废水、地坪及设备冲洗废水、初期雨水、生活污水经分类收集处理后全部回用于生产工序，不得外排。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水应采取沉淀等处理措施后回用，禁止施工废水排入周围地表水体。

（二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。水化吸收尾气、脱砷废气排放应达GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2二级排放限值要求，硫化氢排放应满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》排放限值要求，排气筒高度不得低于25米。

厂界无组织废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》无组织排放浓度监控限值要求。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）无组织排放监控浓度限值要求，减少对环境敏感点的扬尘污染。

（三）产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，项目界外1米处噪声值应达GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。脱砷过滤渣、机修废油等危险废物委托有资质单位处置，生产废水收集池污泥按属性鉴别结果规范处置。生活垃圾委托环卫部门清运处理。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防渗措施，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。

（六）项目生产车间外延100米设置卫生防护距离，你公司应书面告知晋宁区政府及相关部门，卫生防护距离内不应规划建设居民区、学校及医院等环境敏感建筑。

针对现有工程存在的环境问题，在项目投入试运行前完成各项“以新带老”整改措施。

（七）按照《排污许可管理条例》相关规定，项目在启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法向我局申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

（八）技改项目污染物排放总量控制指标为：五氧化二 磷1.30t/a，磷酸雾1.92t/a，氟化物0.15t/a，砷 0.05674kg/a，硫化氢0.007885t/a。

（九）严格执行《报告书》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报市生态环境局晋宁分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（十）认真组织实施《报告书》提出的监测计划，定期对废水、废气、噪声、土壤、地下水等监测点进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息，自觉接受社会监督。

（十一）落实《报告书》提出的环境管理制度，落实项目节能降耗、减碳降污措施，不断提升和优化生产工艺，不断推进项目建设与生态环境保护相协调。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局晋宁分局负责组织项目现场环境执法和日常监督管理，请市生态环境执法监督局加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2021年10月14日

抄送：省生态环境厅。市生态环境局晋宁分局，市局水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、政策法规与宣传教育处、固体废物与化学品处，市生态环境执法监督局，市危险废物监督管理所，市生态环境工程评估中心。江苏绿源工程设计研究有限公司。

昆明市生态环境局             　      2021年10月14日印发