昆明市生态环境局文件

昆生环复〔2021〕30号

昆明市生态环境局关于《年产3.5万吨热镀锌管技术改造项目环境影响报告书》的批复

云南太阳钢管有限公司：

你公司报送的委托长沙泓腾环保技术有限公司编制的《年产3.5万吨热镀锌管技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于晋宁工业园区二街基地你公司厂区内，技改后全厂生产规模不发生变化，仍为年产12万t/a，其中普通钢管由6万t/a减至2.5万t/a，热镀锌管由6万t/a增至9.5万t/a。项目依托现有工程，对5#生产区和成品库两个车间进行技改，新增1个热镀锌车间及配套建设相关废气治理设施，天然气锅炉改为天然气加热炉，对现有污水处理站处理工艺升级，取消现有冷轧车间、液氨分解站、退火炉等设施。项目总投资800万元，其中环保投资158万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《年产3.5万吨热镀锌管技术改造项目环境影响报告书》的技术评估意见（昆环评估意见〔2021〕40号），在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》。

项目运营产生的水洗槽漂洗废水、酸雾处理废水、车间地面清洗废水及初期雨水经厂区已建污水处理站处理达GB/T19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》标准后全部回用于车间漂洗用水、冷却用水及地面清洗用水，不得外排。

生活污水经分类收集处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A 等级标准后，经园区污水管网排入二街工业片区生活污水处理厂处理。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水应采取沉淀等处理措施后回用，禁止施工废水排入周围地表水体。

（二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目运营期酸洗槽废气、助镀槽废气及锌锅废气排放应达GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》）及2020年修改单中相关要求，氨排放应达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》限值要求，排气筒高度不得低于20米；天然气加热炉废气排放应达GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》表2限值要求，排气筒高度不得低于15米。

厂界无组织废气排放应达GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）无组织排放监控限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3，减少对环境敏感点的扬尘污染。

（三）产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，加强车辆进出管理，使项目厂界外1米处噪声值应达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。废酸、酸洗槽底渣、水洗槽底渣、助镀槽底渣、锌渣和锌灰、布袋收尘器收集烟尘、生产废水处理站污泥、废乳化液等危险废物委托有资质的单位处置。冷却槽锌渣回用于锌锅生产，边角料收集后委托马龙县鑫辉铁精矿粉有限公司清运处置。生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防渗措施，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。

（六）项目生产车间外延200米设置卫生防护距离，你公司应书面告知晋宁区政府及相关部门，卫生防护距离内不应规划建设居民区、学校及医院等环境敏感建筑。

针对现有工程存在的环境问题，在项目投入试运行前完成各项“以新带老”整改措施。

（七）按照《排污许可管理条例》相关规定，项目在启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法向我局申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

（八）严格执行《报告书》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。突发环境事件应急预案应增加本项目建设内容，并报市生态环境局晋宁分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（九）技改后全厂主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物1.319t/a、二氧化硫0.836t/a、氮氧化物3.905t/a。

（十）认真组织实施《报告书》提出的监测计划，定期对废水、废气、噪声、土壤、地下水等监测点进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息，自觉接受社会监督。

（十一）落实《报告书》提出的环境管理制度，落实项目节能降耗、减碳降污措施，不断提升和优化生产工艺，不断推进项目建设与生态环境保护相协调。

- 设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局晋宁分局负责组织项目现场环境执法和日常监督管理，请市生态环境执法监督局加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2021年9月26日

抄送：省生态环境厅。市生态环境局五华分局，市局水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、政策法规与宣传教育处、固体废物与化学品处，市生态环境执法监督局，市危险废物监督管理所，核安全与辐射环境管理处，市生态环境工程评估中心。云南善水环境科技有限公司。

昆明市生态环境局             　      2021年9月26日印发