昆明市生态环境局文件

昆生环复〔2021〕25号

昆明市生态环境局关于《年产1500吨2,4-

二氟硝基苯暨对氟硝基苯中试技术开发项目环境影响报告书》的批复

云南磷化集团有限公司：

你公司报送的委托云南湖柏环保科技有限公司编制的《年产1500吨2,4-二氟硝基苯暨对氟硝基苯中试技术开发项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目拟在晋宁工业园区二街基地云南晋宁黄磷有限公司二街分公司电子磷酸厂区预留空地进行建设，占地面积8640.61m2，建成后年产主产品2,4-二氟硝基苯1000吨、对氟硝基苯500吨，副产品氯化钾1460吨。项目建设内容包括生产车间、罐区及相应的公用工程、辅助工程、环保工程等，化验室、办公生活设施、供水系统、部分排水设施、部分污水处理设施等依托厂区已有。项目总投资2875.88万元，其中环保投资269万元。

该项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已查处。根据昆明市生态环境工程评估中心《年产1500吨2,4-二氟硝基苯暨对氟硝基苯中试技术开发项目环境影响报告书》（昆环评估意见〔2021〕48号），在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》。运营期生产工艺废水、车间地面冲洗废水、锅炉排水、循环水系统排水、初期雨水及生活污水经分类收集处理后全部回用于生产工序，不得外排。

（二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

2，4-二氟硝基苯生产工艺废气、对氟硝基苯生产工艺废气排放应达GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》及GB39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》标准限值要求，排气筒高度不得低于18米。燃气锅炉废气排放应达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》排放限值要求，排气筒高度不得低于18米。

厂界无组织废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放浓度监控限值。生产车间及罐区有机废气无组织排放应达GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1限值要求。

（三）产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，加强车辆进出管理，项目界外1米处噪声值应达GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。废酸、精馏釜残、定期更换后处理釜残液、车间废气处理系统废液、废活性炭、实验室废液等危险废物委托有资质单位处置。生活垃圾依托厂区现有生活垃圾收集系统收集后及时委托环卫部门处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防渗措施，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。

（六）按照《排污许可管理条例》相关规定，项目在启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法向我局申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

（七）项目建设成后主要污染物排放总量控制指标为：二氧化硫0.0044t/a，氮氧化物5.3344t/a。

（八）严格执行《报告书》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报市生态环境局晋宁分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（九）认真组织实施《报告书》提出的监测计划，定期对废水、废气、噪声、土壤、地下水等监测点进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息，自觉接受社会监督。

（十） 落实《报告书》提出的环境管理制度，落实项目节能降耗、减碳降污措施，不断提升和优化生产工艺，不断推进项目建设与生态环境保护相协调。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局晋宁分局负责组织项目现场环境执法和日常监督管理，请市生态环境执法监督局和市危险废物监督管理所加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2021年9月14日

抄送：省生态环境厅。市生态环境局晋宁分局，市局水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、政策法规与宣传教育处、固体废物与化学品处，市生态环境执法监督局，市危险废物监督管理所，市生态环境工程评估中心。云南湖柏环保科技有限公司。

昆明市生态环境局             　      2021年9月14日印发