昆明市生态环境局文件

昆生环复〔2021〕14号

昆明市生态环境局关于《昆明市罗泊河水库工程（清水海二期）环境影响报告书》的批复

昆明市滇中引水工程建设管理局：

你单位报送的委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制的《昆明市罗泊河水库工程（清水海二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于昆明市寻甸县和禄劝县境内，水库坝址处地理坐标约为（北纬25°54' 47.32"，东经103°2' 6.85"），为以城乡供水和农业灌溉为主的Ⅲ等中型水库，具有多年调节性能。项目总库容6330.8万m3，正常蓄水库容5654.6万m3，最大坝高66.2m，引水线路长18.163km，输水工程全长28.906km，灌区供水工程的供水管道总长约32.413km。工程主要建设内容包括主体工程（引水工程、枢纽工程、输水工程、灌区输水工程）、辅助工程、移民安置工程和环境保护工程。项目总投资286586.46万元，其中环保投资2695.01万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《昆明市罗泊河水库工程（清水海二期）环境影响报告书的技术评估意见》（昆环评估意见〔2021〕24号），同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）严格落实生态流量下泄措施。工程初期蓄水和运营期，汛期不低于多年平均流量的30%，枯期不低于多年平均流量的10%，确保下游河道不断流。工程初期蓄水期通过导流洞内预埋的专用供水钢管下泄生态流量，运行期通过生态流量管下泄生态流量，采取多层取水措施减缓下泄低温水灌溉的影响。同步建设生态流量在线监控系统。

（二）开展饮用水水源地划定工作，切实保障库区水质安全。蓄水前开展水库生态环保清理，运行期加强库周环境管理，严禁在库区进行污染水质的活动，严格控制污水和畜禽粪便等污染物进入水库，控制水源区面源污染，防止水库发生富营养化。

施工及运营期产生的生活污水经处理后全部回用于周边绿化，不得外排。

（三））施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、砂石料场、弃渣场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）无组织排放监控限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3，减少对环境敏感点的扬尘污染。

（四）施工过程中应尽量选用低频噪声机械设备，合理安排施工时间，严格管制爆破时间，严禁夜间爆破。严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。在临近村庄的施工营地、进场道路沿线和渠道施工区等应设置禁鸣和限速标志。

（五）项目应做好施工道路、料场、渣场及临时占地的水土保持工作，减少植被破坏和水土流失。施工弃渣及时清运到渣场，不得随意弃渣。库底清理固废与生活垃圾应委托当地环卫部门及时清运。禁止使用不可自然降解泡沫餐饮具、塑料袋。

（六）严格控制施工范围，尽量减少对自然植被和动物栖息环境的破坏，严禁随意砍伐林木、捕杀野生动物，施工结束后及时恢复受损植被。妥善处理移民安置点及生产方式，加强移民安置点水土流失防治、水环境保护及污水处理、生活垃圾处理等措施。

（七）针对涉及的生态保护红线范围，应依照相关法律法规和政策要求，向有关行政主管部门履行相关手续，并按照主管部门意见，进一步强化保护。

（八）严格执行《报告书》中环评风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。

（九）开展施工期间环境监理和环境监测，委托有资质的环境监测机构及时开展施工期的环境监测工作。施工期工程环境监理报告和施工期环境监测报告应作为项目竣工环境保护验收调查的必备内容之一。

（十）认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、废水、噪声、陆生生态及水生生态等进行监测，发现问题及时采取相应的整改措施。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。实施竣工环境保护验收后运行5年，应按规定开展环境影响后评价。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局寻甸分局、禄劝分局负责组织项目现场环境执法和日常监督管理，请市生态环境执法监督局加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2021年5月21日

抄送：省生态环境厅。市生态环境局寻甸分局，市生态环境局禄劝分局，市局水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、政策法规与宣传教育处、固体废物与化学品处，市生态环境执法监督局，市生态环境工程评估中心。中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司。

昆明市生态环境局             　      2021年5月21日印发