昆明市生态环境局文件

昆生环复〔2021〕16号

昆明市生态环境局

关于《4万吨/年特种金红石钛白粉升级改造

项目环境影响报告书》的批复

云南大互通钛业有限公司：

你公司报送的委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制的《4万吨/年特种金红石钛白粉升级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于昆明市富民县工业园区白石岩-大白坡片区白石岩组团。项目主要建设内容为对现有厂区4万t/a锐钛型钛白粉生产线进行局部技术改造，新增金红石晶种制备及后处理工段，产品由4万t/a锐钛型钛白粉升级为4万t/a金红石型钛白粉，其余2条1万t/a锐钛型钛白粉生产线保持不变；现有厂区西北侧新建新厂区，新增一台20t/h燃气锅炉，将现有污水处理站内钛石膏渣压榨工段逐步搬迁至新厂区，配套建设公辅工程、储运工程及环保工程等。项目总投资12000万元，其中环保投资2266.5万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对4万吨／年特种金红石钦白粉升级改造项目环境影响报告书的技术评估意见》（昆环评估意见〔2021〕25号），在全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）项目应建设完善的“雨污分流、清污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》。

项目产生的生产工艺废水、尾气喷淋除尘废水、污水站中和池和老厂区调节池挥发硫酸雾处理废水、脱硫塔废水、锅炉排污水、循环水站废水、脱盐水站废水、初期雨水、检测废水等经现有污水站处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 A 标准后优先回用于厂区生产、厂区清洁及绿化，剩余部分经现有排污口外排螳螂川。

生活污水经一体化污水处理设施处理达GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准后全部回用于厂区绿化及道路洒水降尘，不得外排。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水应采取沉淀等处理措施后，全部回用于施工用水及施工场地洒水降尘。

（二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目金红石型钛白粉煅烧窑废气、锐钛型钛白粉煅烧窑废气排放应达GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放》表 2 二级排放限值及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放限值要求，排气筒高度不得低于45米。

原矿粉碎废气、酸解废气、闪蒸干燥废气、汽流粉碎废气、研磨废气、成品冷却工段废气、污水站废酸中和池及老厂区调节池处理硫酸雾废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准限值要求。锐钛型钛白粉成品研磨废气排气筒高度不得低于18米，原矿粉碎废气排气筒高度不得低于20米，酸解工段废气排气筒高度不得低于45米，污水站废酸中和池及老厂区调节池处理硫酸雾废气、闪蒸干燥废气、汽流粉碎废气及成品冷却工段废气排气筒高度均不得低于15米。

现有厂区20t/h 燃煤锅炉、新建厂区20t/h燃气锅炉废气排放应达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》排放限值要求，现有厂区20t/h 燃煤锅炉废气排气筒高度不得低于48米，新建厂区20t/h燃气锅炉废气排气筒高度不得低于25米。

厂界无组织废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值要求。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）无组织排放监控限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3，减少对环境敏感点的扬尘污染。

（三）产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，加强车辆进出管理，设立禁鸣标志，厂界噪声应达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

施工过程中应严格控制各类施工机械产生的噪声，合理安排施工时间，防止噪声扰民。施工场界噪声应符合GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置，防止发生二次污染。检测固废、废弃离子交换树脂、废机油等危险废物委托有资质单位清运处置。钛石膏渣（黄泥）送至大水塘钛渣库堆存。钛石膏渣（白泥）优先外售给华新水泥（富民）有限公司作为缓凝剂生产水泥综合利用，剩余部分进一步采用电石渣中和处理制成钛石膏（黄泥）后送至大水塘渣库堆存。锅炉炉渣及粉煤灰、包装固废外售综合利用。生活垃圾、破损滤袋委托环卫部门清运。食堂泔水及废油脂委托有资质的单位进行处理。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实地下水污染防治措施，做好厂区分区分级防渗工作，防渗工程应在监理部门的监理下进行，对施工现场监理、录像、记录并存档，防止项目对地下水水质造成影响。

（六）针对现有工程存在的环境问题，在升级改造项目投入运行前完成各项“以新带老”整改措施。

（七）你公司应按照《排污许可证管理条例》相关规定，在启动生产设施或者实际排污之前向我局重新申请办理排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

（八）升级改造项目建成后主要污染物总量控制指标：二氧化硫127.37t/a，氮氧化物99.23t/a，颗粒物99.365t/a；化学需氧量61.66t/a，氨氮5.77t/a。

（九）认真组织实施《报告书》提出的监测计划，定期对废气、废水、噪声、土壤、地下水等监测点进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时，按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息，自觉接受社会监督。

按照相关规定安装废水、废气污染物自动监控设施，并与生态环境部门联网运行。

（十）严格执行《报告书》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报市生态环境局富民分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局富民分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境执法监督局、市危险废物监督管理所加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2021年5月27日

抄送：省生态环境厅。市生态环境局富民分局，市局水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处，政策法规处，市生态环境执法监督局，市危险废物监督管理所，市环境工程评估中心。云南保兴环境科技咨询有限公司。

昆明市生态环境局             　      2021年5月27日印发