昆明市生态环境局文件

昆生环复〔2021〕12号

昆明市生态环境局关于对《云南磷化集团海口磷业有限公司浮选厂110万t/a扩能技改

项目环境影响报告书》的批复

云南磷化集团海口磷业有限公司浮选厂：

你公司报送的委托云南湖柏环保科技有限公司编制的《云南磷化集团海口磷业有限公司浮选厂110万t/a扩能技改项目环境影响报告书》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于海口工业园区白腊山浮选厂现有厂区内，扩建工程在原有200万t/a浮选厂的基础上进行扩能建设，新增原矿处理能力110万吨/年（干基）、精矿产量69.3万吨/年。项目主要建设内容为在主体增加上料平台、1套细碎筛分系统、1套两段一闭路磨矿系统和2台闭式圆盘给矿机、2套单一反浮选系统、1台Φ22m精矿浓密机、2台尾矿输送泵（1开1备），改造现有粗碎设备、运输胶带、尾矿浓密机，配套建设部分环保工程。项目总投资11605.83万元，其中环保投资258万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《云南磷化集团海口磷业有限公司浮选厂110万t/a扩能技改项目环境影响报告书》的技术评估意见（昆环评估意见〔2021〕23号），在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》。

扩建项目新增的精矿浓密水、尾矿浓密水、尾矿水、生产装置及地坪冲洗水、初期雨水及堆场淋滤水经分类收集后全部回用于生产，不得外排。生活污水应经化粪池预处理后，通过新增管道排入云南磷化集团海口磷业海口磷矿生活区现有污水处理站处理。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水应采取沉淀等处理措施后回用，禁止施工废水排入周围地表水体。

（二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目磷矿石粗碎工段废气、细碎工段废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准排放限值要求，粗碎工段废气排气筒高度不得低于18米，细碎工段废气排气筒高度不得低于16米。厂界无组织废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值要求。

散装物料密闭运输，施工场地和运输道路应采取洒水降尘措施，防止扬尘污染扰民。

（三）产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，加强车辆进出管理，合理安排运输时间。项目厂界噪声值应达GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。项目产生的尾矿经现有管道输送至小麦地尾矿库堆存，废机油等危险废物应委托有资质单位处置，生活垃圾、生活污水处理站污泥委托环卫部门清运处置。加强对尾矿的属性鉴别，若尾矿属性发生变化，应及时按照相关规范和要求采取相应的环保对策措施。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防渗措施，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。按照地下水和土壤跟踪监测计划，定期对地下水监测点和土壤进行监测，发现水质出现异常，应立即向地方政府及有关部门报告，并采取应急措施减少对水体和土壤的不利环境影响。

（六）进一步优化设计，加强管理，提高清洁生产水平。针对现有工程存在的环境问题，制定整改计划，在项目投入运营前完成各项“以新带老”整改措施。

（七）扩建后全厂污染物排放总量控制指标为：颗粒物2.76t/a。

（八）按照《排污许可管理条例》有关规定，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，完成排污申报登记工作。

（九）严格执行《报告书》中环评风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。突发环境事件应急预案增加扩建项目建设内容，并报市生态环境局西山分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局西山分局负责组织项目现场环境执法和日常监督管理，请市生态环境执法监督局加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2021年5月6日

抄送：省生态环境厅。市生态环境局西山分局，市局水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、政策法规与宣传教育处、固体废物与化学品处，市生态环境执法监督局，市生态环境工程评估中心。云南湖柏环保科技有限公司。

昆明市生态环境局             　      2021年5月6日印发